## Slide 1: Cyberangriffe auf IoT-Anwendungen

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis:
1. Einführung: Die Iot_Revolution und Ihre Schattenseiten
2. Alarmierende Beispiele aus der Praxis
3. Häufigste Angriddsvektoren und Schwachstellen
4. Schutzmaßnahmen für Embedded-Entwickler
5 .Compilance & Standars
6. Fazit & Ausblick

## Slide 3: Einführung:
Was ist das Internet der Dinge (IoT)?
Das Internet der Dinge (Internt of Things, Iot) bezieht sich auf ein Netz aus physichen Geräten, Fahrzeugen, Apparaten und anderen physischen Objekten, die mit Sensoren, Software und Netzwerkkonnektivität ausgestattet sind, um Daten zu sammeln und auszutauschen.
Notes: Einfacher gesagt verbindet das Internet der Dingen physische Geräte mit dem Internet , um Daten zu sammeln und auszutauschen.

## Slide 4: Wie funktionniert das Internet der Dinge ?
Iot-Geräte kommuniziren über Netzwerke wie WI-FI, Bluetooth oder Mobilfunk
Sensoren in Iot-Geräten erfasseb physichen Daten , wie Temperatur , Bewegung oder Licht
Die gesammelten Daten werden oft in der Cloud gespeichert und analysiert
Künstliche Intelligenz (KI) spielz eine wichtige Rolle bei der Analyse von Iot-Daten
Notes: Das Internet der Dinge funktioniert im Grunde wie ein riesiges Nervensysten das unsere physiche Welt mit der digitalen verbindet
Zunächt einmal sind Iot-Geräte mit Sensoren ausgestattet. Diese Sensoren erfassen physische Date- Zum Beispiel Temperatur, Bewegung, Licht oder Luftfeuchtigkeit
Damit diese Geräte miteinander kommnunizieren können, nutzten sie Netzwerke ei WLAN, Bluetooth oder Mobilfunk. So So können sie Daten senden und empfangen – oft in Echtzeit. Die gesammelten Daten werden dann häufig in der Cloud gespeichert. Dort stehen sie für weitere Verarbeitung zu Verfügun – zum Beispiel für Analysen, Visualisierungen oder automatische Entscheidungen. Und hier kommt die Künstlcihe Intelligenz ins Spiels: KI.Algorithmen helfen dabei, Muster in den Daten zu erkennen, Vorhersagen zu treffen oder sogar automatiische zu reagieren – Zu Beispiel wenn ein Sensor eine unegewöhnliche Temperatur meldet

## Slide 5: Anwendungen des Internets der Dinge
Bereich | Beispiele
Smart-Home | Sprachassistenten (z.B. Alexa), smarte Thermostate, Sicherheitskameras
Smart-City | Intelligenten Ampeln, Müllsendoren, Verkehressteuerungssysteme
Medizintechnik | Vitaldaten-Monitore, Insulinpumpen, Wearables wie Smartwatches
Industrie 4.0 | Venetzte Sensoren, Energieverbrauchs-Messgeräten
Landwirtschaft | Bodenfeuchtesendoren, GPS-gesteuerte Traktoren
Notes: Das Internet der Dinge ist nicht nur ein technisches Konzept es ist längst Teil unseres Alltags und unsere Wirtschaft. In dieser Übersicht sene wir , wie vielfältig, die Einsatzbereiche von IoT-Geräten heute schon sind
Im Smart-Home sorgen Sprachassistenten wie Alexa, smarte Thermostate und Sicherheitskameras für mehr Komfort und Kontrolle – oft sogar per Smartphone
In der Smart-City helfen intelligente Ampeln, Müllsensoren und Verkehrssteuerungssysteme dabei, Ressourcen effizienter zu nutzen und den Verkehr zu optimieren
In der Medizintechnik ermöglichen Vitaldaten-Monitore, Insulinpumppen und Wearables wie Smartwatches eine kontinuerliche Gesundheitsüberwachung – teilweise sogar in Echtzeit
Auch die Industrie 4.0 profitiert enorm: Vernetzte Sensoren und Energieverbrauchs-Messgeräte helfen dabei, Produktionsprozesse zu überwachen, zu automatisieren und zu optimieren
Und selbst in der Landwirstschaft ist IoT angekommen: Bodenfeutchtesensoren und GPTS-gestuerte Traktoren ermöglichen eine präzise Bewirtschaftung – das nennt man Smart Farming. Diese Beispiele zeigen:Iot ist überall – und mit jedem neuen Anwendungsfall steigen auch die Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz

## Slide 6: Zahlen & Fakten
Prognose > 75 Milliarden bis 2030
Notes: Diese Grafik zeigt , wie sich die Anzahl von vernetzten Geräten weltweit entwickelt hat und noch weiter entwickelt wird. Wir sehen zwei Balkenreihen: blau für klassische Non-Iot-Geäten wie PCs, Laptops oder Smartphines und rot für IoT-Geräten also vernetzte Alltagsgegenstände wie smarte Thermostate, Sensoren oder medizinische Geräte
Im Jahr 2010 gab es gerade einmal 0.8 Milliarden Iot-Geräte – Im Vergleich zu 8 Milliarden Non IoT-Geräten. Doch ab etwa 2017 beginnt ein steilen Anstieg: Die Zhal der Iot-Geräte explodiert regelrecht. Für das Jahr 2025 wird ein Wert von über 30 Milliarden Iot-Verbindungen erwartet – das ist dreimal so viel wie klassische Geräte. Was bedeutet das für uns? Ganz einfach Die Welt wird immer stärker vernetzt – aber auch immer verwundbarer. Jedes dieser Geräte kann ein potenzielles Einfallfaktors für Cyberangriffe sein. Und viele diese diese Geräte sind nicht ausreichend geschützt.

## Slide 7: Warum IoT besonders gefährdet ist
- Geringe Rechenleistung → schwache Verschlüsselung
- Seltene Updates & Standardpasswörter
- Oft „Plug & Play“ ohne Sicherheitskonzept
Notes: Iot-Geräte sind besonders anfällig für Cyberangriffe_ und das hat mehrere Gründe
Erstens: Viele diese Geräte haben nur eine gereinge Rechenleistung. Das bedeutet, dass sie oft keine starke Vershlüsselung ünterstützen- oder gar keine. Dadurch können Daten leicht abgefangen oder manipuliert werden.
Zweitens: Sicherheitsupdates sind bei IoT-Geräten leider keine SelbstverständlichkeitViele Hersteller liefern entweder gar keine Updates-oder die Nutzer installieren sie nicht. Hinzu kommt: Geräte werden oft mit Standardpasswörten ausgeliefert, die nie geändert werden
Drittens: Iot-Geräte sind häufig nach dem Prinzip „Plug & Play“ konzipiert – also anschließen und loslegen. Das ist beqeum, aber es fehlt oft ein grundlegendes Sicherheitskonzepts. Authentifizierung, Zugriffskontrolle oder Verschlüßelung sind nicht oder nur unzureichen vorhanden.
All das macht IoT-Geräte zu einem beliebten Zief für Angreifer – und zu einem echten Risiko für Privathasuhalte, Unternehmen und kritische Infrastrukturen.

## Slide 8: Beispiele aus der Praxis
Beispiel1: Mirai Botnetz (aka Dyn Attack)
Der Mirai-Angriff (2016):
- Größter DDoS-Angriff aller Zeiten auf den DNS-Anbieter Dyn
Folge: Große Teile des Internets waren offline (Twitter, Netflix, Reddit, CNN)
Ursache: IoT-Geräte wie Kameras und DVRs wurden durch Malware Mirai infiziert
Wie Mirai funktionierte:
Mirai durchsuchte das Internet nach unsicheren IoT-Geräten
Logins mit Standardpasswörtern wie „admin/admin“ oder „123456“
Geräte wurden zu einem Botnetz zusammengeschaltet und für DDoS-Angriffe genutzt
Was ist seitdem passiert?
Neue Mirai-Varianten greifen heute noch breitere Geräteklassen an (z. B. Router, Kameras)
Die Bedrohung durch Botnetze ist weiterhin aktuell
Wichtige IoT-Sicherheitslektionen :
Keine nicht-aktualisierbaren Geräte einsetzen (Software, Passwörter, Firmware).
Standard-Passwörter MÜSSEN geändert werden bei der Installation.
Passwörter pro Gerät einzigartig machen.
Regelmäßige Updates (Software & Firmware) installieren.
Notes: Im Jahr 2016 wurde das Internet von einem der größten Ddos-Angriffe aller Zeiten erschütetrt. Ziel war der DNS-Anbieter Dyn, und die Folge war dramatisch. Dienste wie Twitter, Netflix , Reddit und CNN waren stundenlang nicht erreichbar.
Die Ursache? Ein riesiges Botnetz aus IoT-Geräten, das von der Mirai-Malware gesteuert wurde. Mairai durchsuchte das Internat nach unsicheren Geräten vor allem Kameras und DVRs _ und versuchte sich mit Standdardpasswörter wir „admin/admin“ oder „123456“ einzuloggen. Sobald ein Gerät infiziert war, wurde es Teil eines Botnetzes, das gezielt Server mit Anfragen überflutete. Und das war nur der Anfang: Seitdem sind zahlreiche Varianten von Mirai aufgetaucht, die noch mehr Gerätetypen angreifen – etwa Router oder smarte Haushaltsgeräte. Die Bedrohung durch solche Botznetzte ist also weiterhin hochaktuell
Was können wir daraus lerne ? Es gibt vier wichtigen Sicherheitsregeln für IoT Geräte:
Keine Geräte verwenden, die sich nicht aktualisieren lassen- weder Software noch Passwörter
Standardpasswörter müssen bei der Installation geändert werden
Jedes Gerät braucht ein eigenes, starkes Passwort
Regelmäßige Updates von Software unf Firmare sind Pflicht

## Slide 9: Beipiel 2: Hackbare Herzgeräte von St. Jude (2017)
Was ist passiert?
Schwachstellen in Herzschrittmachenrn und Defibrillatoren von ST.Jude Medical entdeckt
Bestätigt durch die US-Arzneimittelbehörede (FDA)
Wie funktionierte der Angriff ?
Angriffsfläche: Funkverbindung zu ärtzlichen Transmittern
Hacker konnten:
Batterie entladen
Falshe Schocks auslösen
Gerät komplette manipulieren
Warum war das so gefährlich?
Es ging nicht nur um Datenschutz_sondern um Menschleben
Geräte, die Leben retten sollen, konnten zur Gefahr werden
Was haben wir daraus gelernt?
Medizinische Iot_geräte brauchen höchste Sicherheitsstandars
Sicherheit muss von Anfang an mitgedacht werden
Fernwartung = Komfort, aber auch ein Risiko, wenn ungeschützt
Notes: Was ist passiert ?
„In den USA wurden gravierende Sicherheitslücken in Herzschrittmachern und Defibrillatoren des Herstellers St. Jude Medical entdeckt _ un das nicht von irgendwem, sondern bestätigt durch die US-Arzeimittelbehörde, die FDA
Wie funktionniert der Angriff ?
Die Schwachstelle lag in der Funkverbindung zu ärtzlichen Transmittern. Über diese Schnittstelle konnten Hacker aus der Ferne eingreifen- und zwar mit dramatischen Folgen: Sie konnten die Batterie gezielt laden, falsche Schocks auslösen oder das Gerät sogar vollständig manipulieren. Hier ging es nicht nur um Datenschutzt oder Prinatsprhäre-hier ging es um Meschenleben. Geräte , die eigentlich Leben rettern sollten, konnten plötzlich zur tödlcihen Bedrohung werden. Medizinische IoT-Geräte brauchen die höchsten Sicherheitsstandards. Sicherheit dark kein nachträglicher Gedanke sein- sie muss von Anfang an mitgedacht werden. Und Fernwartung ist zwar bequem aber wenn sie nicht geschützutt ist wird sie zum Risilko

## Slide 10: Beipiel3: The Owlet WiFi Baby Heart Monitor Vulnerabilities
Was ist passiert?
Sicherheitsforscher Jonathan Zdziarski entdeckte gravierden Scwachtsellen im Owlet Baby-Monitor
Gerät wurde von vielen Eltern zur Überwachung der Herzfrequenz von Babys genutzt
Wie funktionierte der Angriff?
Unsichere WLAN-Kommunikation zwischen Socke und Basisstation
Datenübertragung war nicht verschlüsselt potenziell abhörbar oder manipulierbar
Sensor reagierte nicht automatisch, wenn er abgenommen und wieder angelegt wurde.
Keine automatische Update-Funktion zur Behebung von Sicherheitslücken
Warum war das so gefährlich?
Gesundheitsdaten von Babys sind besonders sensibel
Fehlfunktionene könnten zu falscher Sicherheit oder verpassten Warnsignalen führen
Was lernen wir daraus?
Auch Babyprodukte brauchen IT-Sicherheitsstandars
Verschlüsselung, automatische Updates und zuverlässige Funktionalität sind Pflicht
Notes: Der Sicherheitsforsher Jonathan Zdziarski entdeckte gravierende Schwachstellem im Owlet Baby-Monitor- ein Gerät, das viele Eltern nutzten, um die Herzfrequenz ihre Babys zu überwachen. Was eingentlich für Sicherheit sorgen sollte, entpuppte sich als potenzielles Risiko
Die Kommunikationm zwischen der Socke und der Basisstation lief über WLAN – aber völlig unverschlüsselt. Das bedeutet: Jeder in der Nähe hätte die Daten mitlesen oder sogar manipulieren können.
Noch schöimmer: Wenn die Socke abgenommen und wieder angelegt wurde, startete der Sensor nicht automatisch neu. Und es gab keine automatische Update-Funktion, um solche Schwachstellen zu beheben
Hier geht es um die Gesundheit von Babys extrem sensible Daten. Eine Fehlfunktion kann dazu führen, dass Eltern sich in falscher Sicherheit wiegen oder wichtige Warnsignale verpassen.
Auch Babyprodukte brauchen IT-Sicherheitsstandars. Verschlüsselung, automatische Updates und eine zuverlässige Funktionalität sind Extras _ sie sind Pflicht

## Slide 11: Beispiel4: The TRENDnet Webcam Hack
Was ist passiert?
2012: Sicherheitslücke in TRENDnet-Überwachungskameras entdeckt
Fehler im Code ermöglichte Zugriff ohne Passwort
Folge: Private Live-Videos aus Wohnungen landeten öffentlich im Internet
Wie wurde reagiert?
TRENDNet veröffenliche schnell ein Sicherheitsupdate
Vereinbarung mit der US-Verbraucherschutztbehörde (FTC)
Verbesserung der allgemein IT-Sicherheit
Ehrlichere Kommunikation über Sicherheitsstandars
Zwei Jahre lang Support und Sicherheitsinformationene für Nutzer
Warum war das so gefährlich ?
Massive Verletzung der Privatsphäre
Vertrauen in SmartHome-Technik wurde ershütetrt
Was lernen wir daraus?
Hersteller müssen Sicherheit und Datenschutz von Anfang an ernst nehmen
Transparente Kommunikation und schnelle Updates sind entscheidend
Notes: 2012 wurde ein gravierende Sicherheitslücke in den Überwachungskameras von TRENDnet entdeckt-Kameras, die viele Menschen zu Hause netzen, zum Beispiel zur Babyüberwachung
Durch einen Fehler im Code konnten Hacker ganz einfach das Passwort umgehen- und plötzlich waren private Live-Videos aus Wohnzimmern, Schlafzimmern und Kinderzimmern öffentlich im Internet zu sehen
TRENDNet reagierte schnell mit einem Software-Update, um die Lücke zu schließen. Zusätzlich verpflichetet sich das Unternehmen gegenüber der US-Verbraucherschutzbehörede FTC, die Sicherheit ihrer Produkte zu verbessern, transparenter über Risiken zu informieren und zwei Jahre lang Support und Sicherheitsupdates bereitzustellen
Hier ging es nicht nur um Technik-sondern um das Vertrauen der Menschen in ihre eingenen view Wände Wenn eine Kamera, die eingentlich schützen soll, zur Gefahr für die Privatsphäre wird , ist das ein massiver Vertrauensbruch
Was lernen wir daraus?Hersteller von vernetzten Geräten müssen Sicherheit und Datenschutz von Anfangv an ernst nhemen. Und sie müssen offen und ehrlich mit ihren Nutzern kommunizieren-besonders wenn etwas schiefe läuft

## Slide 12: The Jeep Hack Wenn Hacker das Steuer übernehmen
Was ist passiert?
2015: Sicherheitsforscher Charlie Miller & Chris Valasek hacken einen Jeep Cherokee
Fernsteuerung über das Infotainment-System (Harman International)
Kontrolle über Schreibenwischer, Radio – und sogra Motorabschaltung auf der Autobahn
Auswirkungen:
Betroffen: 1.4 Millionene Fahrzeuge
Folge: Rückrufaktion durch den Herstellern- ein Novum in der Automilbranche
Warum war das so gefährlich?
Lebensgefahr im Straßenverkehr durch vollständige Fahrzeugkontrolle
Zeigte wie angreifbar, moderne , vernetzte Fahrzeuge sind
Was wurde daraus gelernt?
Harman entwickelte eigene Cybersecurity-Produkte und übernahm das Unternehmen TowerSec.
Automobilbranche reagierte: mehr Fokus auf IT-Sicherheit, besonders bei Zulieferern.
Fahrzeuge enthalten heute bis zu 150 Steuergeräte – Sicherheitsprüfung ist komplex, aber unerlässlich.
Lektion:
Cybersecurity ist ein Muss in der Fahrzeugentwicklung.
Zulieferer tragen Mitverantwortung für sichere Systeme.
Notes: Was ist passiert? „Im Jahr 2015 sorgte ein spektakulärer Hack weltweit für Schlagzeilen: Zwei Sicherheitsforscher, Charlie Miller und Chris Valasek, übernahmen aus der Ferne die Kontrolle über einen fahrenden Jeep Cherokee – live auf der Autobahn. Sie konnten die Scheibenwischer einschalten, das Radio aufdrehen – und schließlich sogar den Motor abschalten. Der Fahrer war machtlos.“
Wie war das möglich? „Die Schwachstelle lag im Infotainment-System des Fahrzeugs, das über das Mobilfunknetz erreichbar war. Diese Lücke betraf 1,4 Millionen Fahrzeuge – und führte zu einer beispiellosen Rückrufaktion.“
Warum war das so gefährlich? „Hier ging es nicht nur um Daten oder Privatsphäre – sondern um Menschenleben. Ein Fahrzeug, das sich aus der Ferne stoppen lässt, ist eine reale Bedrohung im Straßenverkehr.“
Was wurde daraus gelernt? „Der Hersteller Harman reagierte: Er entwickelte eigene Sicherheitslösungen und übernahm das Cybersecurity-Unternehmen TowerSec. Auch die gesamte Automobilbranche zog Konsequenzen: Cybersecurity wurde zur Pflicht – nicht nur für Hersteller, sondern auch für Zulieferer. Denn moderne Autos enthalten bis zu 150 Steuergeräte – und jedes davon kann ein Einfallstor sein.“
Fazit: „Der Jeep-Hack war ein Weckruf. Er hat gezeigt: Wer vernetzte Fahrzeuge baut, muss auch Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen – vom ersten Code bis zum letzten Steuergerät.“

## Slide 13: 3. Häufigste Angriffsvektoren und Schwachstellen